108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card

Instalační manuál

Instalace software v sobě zahrnuje 2 hlavní kroky: 1) instalace utility a 2) instalace ovladače.

1. Instalace Konfigurační utility

Na přiloženém CD-ROMu naleznete soubor “Setup.exe”.Dvakrát na něj klikněte. Zobrazí se následující dialogové okno. Stiskněte tlačítko Next.

Nyní zvolte adresář, do kterého se instalace provede: C:\Program Files\ \ Utility, potvrďte stisknutím  Next. Případně stiskněte Browse a vyberte jinou lokaci pro instalaci utility

2. Instalace ovladače

Po vložení Wlireless 11G+ PCI-karty do PCI slotu vašeho PC, zobrazí se dialogové okno průvodce novým HW “ Found New Hardware“.

Pokračujte s instalací, následně se zobrazí dialogové okno (viz. níže). Stiskněte tlačítko Yes  pro potvrzení instalace.

Vložte CD s ovladači do vaší CD mechaniky. Pokud jste nevložil do vaší CD mechaniky CD s ovaladči, zobrazí se následující menu (viz. níže). Stiskněte OK.

Pokud jste ale CD vložil, instalace bude pokračovat následujícím dialogovým oknem.

3. Požití Konfigurační utility pro Windows XP, 2000, 98, nebo ME

Pokud používáte Windows 2000, ME nebo 98SE, konfigurační utilita pro Signamax PCI kartu Wlireless 11G+ PCI-Card je nazván WLAN. Pokud jste již nainstaloval WLAN (konfigurační utilitu), můžete dále postupovat dle následující části tohoto instalačního manuálu pro  Wlireless 11G+ PCI-Card manuál pro WLAN. Screenshoty pro tuto část manuálu jsou z Windows 2000.  WLAN v sobě obsahuje 4 hlavní nabídky. V této části si popíšeme všechny možnosti nabídek konfigurační utility.

Pro přístup do WLAN (pokud jste již tuto nainstalovat), pouze proveďte left-click na ikonu WLAN  a stiskněte Wireless Networks:

Configuration Tab

Pokud používáte v síti pouze spojení computer-to-computer, nebo síť ad hoc, není nutné použít AP. Můžete zvolit možnosti “This is a computer to computer (ad hoc) network; no access points are used” pro povolení této možnosti.

V tabulce Configuration, stiskněte Refresh pro zobrazení všech dostupných WLAN sítí.  Na pravé straně je seznam Preferred WLANs. Tyto WLAN sítě již byly přidány do vaší bezdrátové sítě. Stiskněte New pro přejmenování WLAN sítě a reset jejich vlastností. Zobrazí se stejná nabídka Wireless Network Properties jako když jste stiskli New. Toto je také stejná obrazovka, která se zobrazí, když stisknete Properties na pravé straně tabulky Configuration.Stiskněte Remove pro odstranění připojení.

Na pravé straně obrazovky můžete stisknout Move Up pro posunutí označené WLAN sítě nahoru v pořadí Preferred WLANs. Můžete také stisknout Move Down pro posunutí označené sítě WLAN níže,než je v pořadí nyní.

Tlačítko Advance umožňuje uživateli nastavit způsob připojení WLAN sítě:  infrastructure nebo ad hoc, infrastructure network only, nebo ad hoc network only. Dále můžete zvolit možnost připojení k tzv. non-preferred síti stisknutím příslušné možnosti.

Po ukončení nastavení a možností pro bezdrátovou síť stiskněte OK, Cancel, nebo Apply. OK znamená uložení nastavení a ukončení grafického rozhraní (GUI). Cancel zruší veškeré vámi provedené změny . Apply uloží veškerá vaše nastavení, ale neukončí konfigurační utilitu.

V nabídce Status Tab najdete informace o stavu připojení , hardwarové informace a detailní informace o stavu spojení.

Status Tab

V nastavení  Hardware Information je možné zvolit Media Access Control (MAC) adresu (WLAN cardbus karta) je dána. MAC adresa je adrasa dána továrnou a nemůže být změněna.

Advanced State zobrazuje Radio Status (ON nebo OFF).

Stiskněte OK pro potvrzení stavu připojení a ukončení GUI. Stiskněte Cancel pro zrušení nastavení a ukončení GUI.

V nabídce Option Tab jsou zobrazena základní a pokročilá nastavení.

Option Tab

V nastavení WLAN type to connect

Bezdrátový mód použit, když se připojujete do Infrastructure a Ad-Hoc dvou rozdílných síťových prostředí

Nastavení v Connected State je Connection status (connected nebo disconnected), SSID, Network type (infrastructure nebo Ad Hoc), WEP Status (enabled nebo disabled), Speed (of the wireless connection), a Signal Strength (a colored bar shows the intensity of the radio signals in the network).

Tabulka About poskytuje informace o verzi utility a číslu WLAN utility.

About Tab

# Text boxes

> Zapněte váš počítač

> Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu.

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card

Instalační manuál

P/N:065-1795

Stiskněte Next pro provedení instalace konfigurační utility.

Následně se zobrazí Select Program Folder. Můžete přidat novou složku , pokud do ní chcete naistalovat start-up ikonku nebo vyberte jednu z nabízených možností. Stiskněte  tlačítko  Next pro potvrzení.

Následně se zobrazí obrazovka “Setup Status” ,která vás informuje o stavu instalace konfigurační utility. Stejná obrazovka vás dále upozorní, že všechny záložní soubory jsou odstraněny.

Po úspěšném nainstalování WLAN Utility, dialogové okno “InstallShield Wizard” vás požádá o restart vašeho počítače. Zvolte “Yes, I want to restart my computer now,” a stiskněte tlačítko Finish.

Zde v Configuration Tab naleznete seznam dostupných přístupových bodu,které můžete použít pro připojení.

Data Encryption:

označte Enabled nebo Disabled.

Authentication:

Open Authentication – PCI je viditelná pro všechna zařízení v síti.

Shared Authentication – Umožňuje komunikaci se zařízeními pouze ze stejným  WEP nastavením.

Auto – Automaticky se přizpůsobí nastavení přístupového bodu nebo bezdrátového routeru.

Na levé straně obrazovky jsou  “dostupné sítě WLAN” Available WLANs, ke kterým se můžete připojit pomocí WLAN konfigurační utility (zobrazí se v seznamu) a poté stiskněte tlačítko Add. Pokud tak učiníte, zobrazí se následujíc dialogové okno (viz. níže):

Ve “Wireless Network Properties” můžete změnit jméno WLAN. Zde také můžete zadat způsob enkrypce (popř. i klíče)  ve volbě Network Authentication (Shared mode) nebo Data encryption (WEP enabled). Můžete zadat až 4 klíče délky 10 nebo 26 hexadecimálních znaků. Můžete také označit jeden ze 4 klíčů jako výchozí klíč.

Nastavení v Connected State je Connection status (connected nebo disconnected), SSID, Network type (infrastructure nebo Ad Hoc), WEP Status (enabled nebo disabled), Speed (of the wireless connection), a Signal Strength (a colored bar shows the intensity of the radio signals in the network).

V nastavení General Setting

Nastavení stavu Cardbus Setting.

V nastavení Advance Setting

Obsahuje nastavení Radio ,Super G function pro připojení k síti bez WLAN cardbus karty.